## Slide 1
Manual de Uso
Rev1
Optimizador PT
Powering reliable solutions for you
Notes: ok

## Slide 2
Índice
Listado de Variables por Pantalla
Datos Obligatorios para Optimización
Evaluaciones y Límites de Pérdidas y Eficiencia
Devanado Cercano al Núcleo
Elevación Especial de Temperatura
Limitantes de Ruido
Datos del Terciario
Sobrecarga
Bloqueo de Segmentos
Impedancias del Sistema
Free Buckling y Voltaje Prefalla
Garantías
Límites de J y Tipo de Conductor
Uso de Colectores y Bobinas de 2 Capas

## Slide 3
Listado de variables por pantalla
Listado de variables para el optimizador por pantalla:
Norma
Terciario
Devanado más cercano al núcleo
Voltaje primario definido por
Ambiente promedio a 24 horas
MSNM
Voltaje prefalla
Voltaje del sistema AT
Terciario enterrado
Terciario exterior
% Z H-X
Tipo de preservación
Derivaciones
Datos Principales
  Número de cotización
  Consecutivo
  Partida
  Tipo de aparato
  Frecuencia
  Fases
Devanados
  Pasos de enfriamiento
  Tipo de enfriamiento
  Elevación de temperatura
  Capacidades
  Sobrecarga
  Tipo de conexión
  Voltaje de línea
  BIL
Resumen de Diseño

## Slide 4
Listado de variables por pantalla
Pérdidas
  Evaluación de pérdidas
  Límites de pérdidas
  Porcentaje de eficiencia
  Corriente de excitación
Requisitos Especiales
  Nivel de ruido
Trazado Interno
  Modelo de CSC
Diseño Mecánico
  Ubicación de accesorios
  Tablero DV
Accesorios
Boquillas
  Ubicación
  Segmento
Configurables Eléctricos
  Tipo de arreglo
  BIL por arreglo
  Tipos de lámina del núcleo
  Tipo de núcleo
  Núcleo achatado – No achatado
  Impedancias del sistema
  Free buckling
  Pruebas para unidades GEGS
  Garantías
  Bloqueo de segmentos
  Tipo de conductor
  Densidades de corriente
  Rango de diámetros de núcleo
  Rangos de densidad de flujo
  Uso de CTC perforado
  Uso de colectores
  Evaluar uso de 2 capas

## Slide 5
Cotizaciones
Ejemplos
Notes: ok

## Slide 6
Datos Obligatorios para Optimización
Ejemplo de llenado
Datos cotización 2251991A

## Slide 7
Datos Obligatorios para Optimización
Ejemplo de llenado
Datos cotización 2273671A

## Slide 8
Optimización
Datos Obligatorios
Notes: ok

## Slide 9
Datos Obligatorios para Optimización
Datos Principales
Número de Cotización, Consecutivo y Partida.
1
Establecer Tipo de Aparato y Aplicación.
Si es unidad PST indicar la aplicabilidad del proyecto FIT.
2
Indicar Frecuencia, Número de Fases y la Norma a Garantizar.
3
Capturar si la unidad lleva Terciario.
4
Indicar los MSNM para el Diseño.
5

## Slide 10
Datos Mínimos para Optimización
Información de Devanados
Indicar los pasos de Enfriamiento y el tipo de enfriamiento por Etapa.
6
Seleccionar la Elevación pedida para el diseño.
7
Especificar Conexíon, Voltaje y BIL para H, X, Y (si aplica)
9
Capturar %Z H-X
10
Capturar las capacidades por etapa
8
Indicar si es Sellado o con Tanque Conservador
11
Establecer si lleva CSC o CBC en AT-BT y sus características
(Linear o Reversible, Si lleva Circuito Extra y si es Resistivo o Reactivo)
12

## Slide 11
Datos Mínimos para Optimización
Accesorios
Especificar la ubicación y el segmento de cada boquilla.
13
Cargar todas las boquillas necesarias.
14

## Slide 12
Datos Mínimos para Optimización
Configurables Eléctricos
Seleccione los arreglos a Optimizar
15
Seleccione la configuración de BIL por arreglo
16
Indicar los tipos de lámina a evaluar, así como los tipos de Núcleo
17
Para el Miter 3P, especificar si es truncado (achatado) o No truncado (No achatado)
18
Cargar las pruebas para las unidades GEGS
19

## Slide 13
Datos Mínimos para Optimización
Pruebas
Trazado Interno
Definir el tipo de CSC a usar (ORTO,DTW,DTUB)
21
Si el impulso de maniobra no es necesario se digita un 0
20

## Slide 14
Datos Mínimos para Optimización
Diseño Mecánico
Conceptos
Definir la ubicación de los accesorios (CBC, Gabinete, ENA, etc.).
22
Seleccionar los conceptos para Optimizar.
23
Presionar Enviar a Optimizar para finalizar.
24

## Slide 15
Evaluaciones, Límite de Pérdidas y Eficiencia
Configuraciones Adicionales
Notes: ok

## Slide 16
Evaluaciones, Límite de Pérdidas y Eficiencia
Capturar los factores de evaluación de Fe y Cu.
1
Establecer al paso de la evaluación de las pérdidas de Cu.
2
Hacer click en el check de Totales para activar la captura del límite de pérdidas totales.
3
Capturar las pérdidas totales especificadas.
4
Establecer el paso al que se especifica el límite KW totales.
5
Capturar los límites de Perdidas de Fe y CU respectivamente.
6
Establecer el paso al que se especifica el porcentaje de eficiencia a garantizar.
7
Capturar el porcentaje de eficiencia a garantizar.
8

## Slide 17
Devanado Cerca al Núcleo
Configuraciones Adicionales
Notes: ok

## Slide 18
Devanado cercano al núcleo
Definir si el PRIMARIO o SECUNDARIO está mas cerca al núcleo.
1
Para el devanado primario más cercano al núcleo, seleccionar una opción de voltaje primario.
2
Capturar el valor que corresponda según la opción indicada en la sección de Devanados.
3

## Slide 19
Elevación Especial de Temperatura
Configuraciones Adicionales
Notes: ok

## Slide 20
Elevación especial de Temperatura
Capturar la temperatura ambiente promedio.
1
Hacer click en Límites ENFTO.
2
Editar el HSR y TOR por paso de ser requerido y presionar aceptar.
3

## Slide 21
Limitantes de Ruido
Configuraciones Adicionales
Notes: ok

## Slide 22
Limitantes de Ruido
Al hacer click en calcular, se establecerán los límites de ruido según la tabla de NEMA en casa paso.
1
Si se requieren valores específicos, se pueden capturar directamente al paso indicado.
2

## Slide 23
Datos del Terciario
Configuraciones Adicionales
Notes: ok

## Slide 24
Datos del Terciario
NOTA
La omisión de establecer si el terciario es “enterrado no enterrado” y “Exterior o Interior” afecta directamente al diseño resultante.
Definir la unidad lleva Terciario.
1
Definir la capacidad a operar del Terciario.
2
Capturar el voltaje y BIL del terciario.
3
Definir si el terciario es enterrado o no enterrado, y exterior o interior.
4

## Slide 25
Sobrecarga
Configuraciones Adicionales
Notes: ok

## Slide 26
Sobrecarga
NOTA
Actualmente solo hay posibilidad de establecer 3 diferentes perfiles de sobrecarga por diseño a optimizar.
Hacer click en el botón de SobreCarga.
1
Al activar la casilla Perfil de Sobrecarga, se habilitará la sección a la derecha para alimentar las entradas por perfil.
2
Establecer las constantes N y M.
3
Seleccionar la carga PU especificada por el cliente.
4
Especificar el número de horas a la carga especificada.
5
Definir la hora de inicio de la sobrecarga.
6
Capturar el TOT y HSR Objetivo.
7

## Slide 27
Bloqueo de Segmentos
Configuraciones Adicionales
Notes: ok

## Slide 28
Bloqueo de Segmentos
Seleccionar los segmentos deseados a bloquear.
1

## Slide 29
Impedancias del Sistema
Configuraciones Adicionales
Notes: ok

## Slide 30
Impedancias del Sistema
Capturar las impedancias del sistema para el diseño.
1
NOTA
La omisión de establecer las impedancias del sistema afecta directamente al diseño resultante.

## Slide 31
Free Buckling y Voltaje Prefalla
Configuraciones Adicionales
Notes: ok

## Slide 32
Free Buckling y Voltaje Prefalla
Establecer el voltaje prefalla definido para el diseño.
1
En la sección de corto circuito de la pantalla configurables eléctrico se define si aplica Free Buckling al diseño.
1

## Slide 33
Garantías
Configuraciones Adicionales
Notes: ok

## Slide 34
Garantías
En esta sección se capturan los límites a garantizar para el diseño.
1
Establecer los límites de densidad de flujo (Teslas) a probar, el límite superior no debe exceder la garantía.
2

## Slide 35
Límites de J y Tipo de Conductor
Configuraciones Adicionales
Notes: ok

## Slide 36
Límites de J y Tipo de Conductor
En esta sección se define el tipo de conductor deseado por bobina.
*
En esta sección se puede limitar los rangos de densidad de corriente a evaluar por bobina,
(Default 0.5 – 5.0).
*

## Slide 37
Uso de Colectores y Bobinas de 2 Capas
Configuraciones Adicionales
Notes: ok

## Slide 38
NOTA
Restringir el uso de colectores impacta directamente en el resultado del diseño, por lo que no se recomienda restringir su uso a menos que se especifique por cliente.
Uso de Colectores y Bobinas de 2 Capas
En esta opción se permite al usuario definir si se agregan, quitan o se evalúa el uso de colectores de flujo disperso.
*
Definir el uso de bobinas de 2 capas para BT helicoidales.
*